ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  3.100,00 €  (τριών χιλιάδων εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια και τοποθέτηση 1) επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων για το εστιατόριο  του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην Καρδίτσα προϋπολογισμού 2.100,00 € και β) κυκλοφορητή θέρμανσης φυσικού αερίου  για το χώρο εστίασης των φοιτητών στην Καρδίτσα προϋπολογισμού 1.000,00 €, όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Δυνατότητα: 1100 – 1300 πιάτα/ώρα Συν. Ισχύος: 9,0-9,50 KW Ισχύς αντλίας: 1,4-1,6 hp Αντλία στεγανού: τύπου IP44 Ανοξείδωτα φίλτρα κάδου Δυνατότητα τοποθέτησης καλαθιού διαστάσεων 54x54 ή 50x50 | 1 |  |  |
| 2 | ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Έλεγχος αναλογικής πίεσης Έλεγχος σταθερής πίεσης Λειτουργία σταθερής καμπύλης/σταθερής ταχύτητας Μονωτικό κέλυφος Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος (θερμοκρασία υγρού -10C έως +110C) Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία EuP 2013 και 2015 Φωτεινά πεδία για ένδειξη της ρύθμισης του κυκλοφορητή Χαμηλό επίπεδο θορύβου Για μέγιστη πίεση συστήματος της τάξης των 16 bar (PN 16) Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6/10bar Κλάση προστασίας IPX4D (EN 60529) Κλάση μόνωσης F Λειτουργία σταθερής ή αναλογικής πίεσης ή 3 σταθερές ταχύτητες | 1 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  | Φ.Π.Α |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1.  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσουν  και ΥΔ του Ν.1599 για την τήρηση των προδιαγραφών.

2.  Η προμήθεια μπορεί να κατοχυρωθεί στο σύνολο ή τμηματικά.

3.  Η παράδοση και τοποθέτηση θα γίνει έως 22/12/2015 στην Καρδίτσα

4.  Ημερομηνία λήξης προσφορών η 14/12/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00

5.  Κατάθεση (σε κλειστό φάκελο) στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα.

6. Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Δευτέρα 14/12/2015) ώρα 11.00 στην αίθουσα διαγωνισμών      της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.